| OBJETIVO GENERAL | MEDIDA/ACCIÓN (Cuantificada y localizada en el puerto) | ARGUMENTACIÓN DE LA MEJORA AMBIENTAL | Fuente verificación (Facturas de adquisición de materiales e instalación, Imágenes.) | Fecha de propuesta | Persona responsable | Estado: Finalizado/ % Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción del consumo energético | Cambio de bombillas por LED en las oficinas. Renovación de luminarias convencionales por luminarias de bajo consumo. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de detectores de presencia en zonas comunes. |  |  |  |  |  |
|  | Sustitución de electrodomésticos antiguos tales como neveras o lavadoras por electrodomésticos con certificación energética A+. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de panel de energía solar térmica para el A.C.S Instalación de panel de energía fotovoltaica. |  |  |  |  |  |
|  | Sustitución del sistema de climatización (aire acondicionado y calefacción) por sistema más eficiente energéticamente. |  |  |  |  |  |
|  | Mejorar el aislamiento térmico de los edificios. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de contadores individuales de consumo eléctrico en las torretas de los pantalanes. |  |  |  |  |  |
|  | Eliminación de estufas tipo“seta” en la cafetería-restaurante. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación equipo de aerotermia o que sistemas que consuman biomasa para calefactar o proveer A.C.S. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de toldos para reducir la temperatura interior y el uso de aire acondicionado. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de un sistema de recuperación de calor en los sistemas de refrigeración, ventiladores y tuberías de aguas residuales de los baños. |  |  |  |  |  |
| Promoción de la movilidad sostenible | Instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos. |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de vehículos eléctricos o bicicletas para los desplazamientos de los trabajadores del puerto. |  |  |  |  |  |
| Reducción de residuos y otros contaminantes | Eliminación de plásticos de un solo uso. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de fuentes de agua refrigerada para evitar el uso de botellas de plástico de agua, con aportación de botellas rellenables de agua para los trabajadores del puerto. |  |  |  |  |  |
|  | Sustitución de botellas de plástico individuales por bidones de agua de gran capacidad con aportación de botellas rellenables de agua para los trabajadores del puerto. |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de papeleras/boyas marinas que recogen los residuos flotantes. |  |  |  |  |  |
|  | Sustitución del papel higiénico convencional por papel higiénico libre de Cloro o a partir de pasta reciclada. | Factura de compra de los productos. Si la limpieza está externalizada, copia de la contrata del servicio de limpieza en que se establezca esta condición. |  |  |  |  |
|  | Implementación de la recogida selectiva de plomo de los residuos pesqueros. | Registro de la cantidad anual recogida. |  |  |  |  |
|  | Compra de pinturas y barnices ecológicos, sin compuestos volátiles para fachadas e interiores. | Factura de compra de los productos.Copia de la contrata del servicio de mantenimiento en que se establezca esta condición. |  |  |  |  |
|  | Compra de jabón o detergentes ecológicos para la limpieza. | Factura de compra de los productos. Si la limpieza está externalizada, copia de la contrata del servicio de limpieza en que se establezca esta condición. |  |  |  |  |
| Reducción del consumo de Agua | Dispositivos de ahorro de agua en duchas y grifos. (Pulsadores, detectores presencia, reductores de caudal o perlizadores) |  |  |  |  |  |
|  | Sustitución de váteres antiguos por váteres con opción de dos descargas (3-6 litros). |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de contadores individuales de consumo en las torretas de los pantalanes. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de reductores de presión |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de pistolas de agua a presión para las torretas de los pantalanes y venta/cesión a los amarristas a precio de coste. |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de sistemas de riego eficiente, por ejemplo, riego por goteo. Recogida de agua de lluvia para riego. |  |  |  |  |  |
| Protección de la Biodiversidad | Colaboración con Organizaciones que ayuden en la conservación de la biodiversidad (ONG, Universidades): -Cesión de amarres. -Instalación de infraestructuras relacionadas con la gestión de animales rescatados. |  |  |  |  |  |
|  | Eliminación de especies vegetales invasoras en las zonas verdes colindantes al puerto o en zonas naturales. | Proyecto de erradicación con fotos de las acciones. |  |  |  |  |
|  | Instalación de boyas ecológicas para el amarre en fondos protegidos. |  |  |  |  |  |
|  | Colaboración activa en programas de conservación de fauna marina, mediante apoyo logístico o material, por ejemplo, prestando un amarre a una embarcación de una entidad investigadora. | Convenio de colaboración con la entidad |  |  |  |  |
|  | Sustitución de luminaria exterior por luminaria que proyecten la luz hacia el suelo para reducir la contaminación lumínica y evitar molestias a la fauna. |  |  |  |  |  |
|  | Sustitución de fertilizantes y pesticidas químicos por fertilizantes y pesticidas naturales o ecológicos en las zonas ajardinadas. | Si el servicio de jardinería está externalizado, copia de la contrata del servicio de jardinería en que se establezca esta condición. |  |  |  |  |
| Lucha contra el cambio climático | Calcular la huella de carbono del puerto a través de un sistema de medición reconocido. | Resultado del cálculo |  |  |  |  |
|  | Reforestación de las zonas verdes colindantes al puerto con especies autóctonas o zonas naturales. Incluir en el proyecto medidas de mantenimiento de las plantaciones para los años venideros. | Proyecto de reforestación con fotos de la plantación. |  |  |  |  |
|  | Reducción de las emisiones de CO2 del puerto, a partir del cálculo de la huella de carbono y la compra de certificados. |  |  |  |  |  |
| Fomentar la compra responsable | Compra de suministros a proveedores locales que representen un aumento del 10% de las compras totales. | Relación de suministros totales adquiridos y % de los que son adquiridos a proveedores locales. |  |  |  |  |
|  | Compra de papel reciclado para la impresión de documentos y comunicaciones. | Si el servicio de jardinería está externalizado, copia de la contrata del servicio de jardinería en que se establezca esta condición. |  |  |  |  |